Fiche technique

Les hommes

tranquilles

Plan de scène :                                                                  Contact : Claude SWUMISKI au 02 33 07 16 82

DI			Micro		          Retour	                    N° de ligne retour

## Patch :

| 1 | G.C | E 602 – Beta 52 | COMP GATE | 13 | Ampli Harmonica | SM 57 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Snare Top | SM 57 | COMP | 14 | Harmonica | SM 58 |  |
| 3 | Snare Bottom | SM 57 |  | 15 | Accordéon MD | ATM 35 (Fourni) XLR | COMP |
| 4 | HiHat | SM 81 |  | 16 | Accordéon MG | XLR |  |
| 5 | Tom médium | E 604 | GATE | 17 | Chœur basse | SM 58 | COMP |
| 6 | Tom basse | MD 421 | GATE | 18 | Chœur Gtr | SM 58 | COMP |
| 7 | OH jardin | SM 81 |  | 19 | Voix Lead | SM 87 | COMP |
| 8 | OH Cour | SM 81 |  | 20 |  |  |  |
| 9 | Basse | DI Active | COMP | 21 |  |  |  |
| 10 | Basse | MD 421 |  | 22 | CD |  |  |
| 11 | Gtr EA Centre | DI Active |  | 23 | CD |  |  |
| 12 | Gtr Electrique Cour | E 609 - SM 57 | COMP | 24 | Micro d’ordre | SM 58 |  |

TOTAL MICROS : 2 MD 421, 1 E 602 ou Beta 52, 3 SM 57, 1E 604, 3 SM 81,  1 E 609, 4 SM 58, 1 SM 87,

TOTAL DI……… : 2

TOTAL PIEDS MICROS :  13 dont 8 pieds perche, 4 pieds perche courts et 1 pied Grosse caisse

Fiche technique du 09 Nov. 2004

Fiche technique

Les hommes

tranquilles

Contact : Claude SWUMISKI au 02 33 07 16 82

Les Hommes Tranquilles

sont composés de :

Denis LAINE…………… : Batterie (droitier)

Valentin TARDIF………. : Basse et Chœur

Florent CARRE………… : Guitare et Chœur

Philippe LEMARECHAL  : Accordéon

Philippe GEHANNE…… : Chant, Harmonica et Guitare

Back line fourni :

Batterie composée de 3 fûts, 1 caisse claire et cymbales

Ampli basse

Ampli guitare

Ampli Harmonica

Préamplis pour guitare et harmonica

Régie façade :

Console 24 pistes minimums : 8 sous-groupes, 8 Aux.

Système son : NEXO, CHRISTIAN HELL + SUB (de préférence sur Aux.) Puissance en relation avec la capacité de la salle. EQ 2 x 31 bandes Type BSS où RANE.

Périphériques : 4 Comp. stéréo Type DBX et 1 Noise Gate Type Drawner.

Effets : 1 M 2000, 1 PCM 80 et 1 SPX 900

Régie retour :

5 Départs avec E.Q 2 x 31 Bandes

Cette fiche technique peut faire l’objet de modification, nous pouvons nous adapter en fonction de la capacité de la salle et des éventuels problèmes rencontré, dans ce cas contactez Claude au 02 33 07 16 82 où par mail à leclaude@tiscali.fr, merci.

Fiche technique du 09 Nov. 2004

# Text boxes

Drum 1 à 8

Bass 9 -10

Choeur  17

1

Ampli Bass

Praticable Batterie       2 m x 3 m

5

1

2

3

4

1

Harmo 13

Gtr 12

Accordéon 15 – 16                        Gtr    Vx  Lead   Harmo                                Choeur

11           19         14                                         18

Praticable Basse

2 m x 2 m